Наш број: 442/2016-ЈН

Датум: 25.07.2016. године

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, један од потенцијалних понуђача обратио се Наручиоцу са захтевом за појашњење одређених питања у вези са конкурсном документацијом за Израду Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова главних потисно-гравитационих цевовода од централног резервоара „Конглавица“ за села Кумане, Тополовник, Кисиљево, Затоње, Острово, Рам, викенд насеља Рударево, Раваница, Калиновац и Калиновчић око Сребрног језера са објектима за  обезбеђење потребног притиска и резервоарског простора за изравнавање потрошње, редни број ЈН 18/2016, а Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

- Да ли су предмет пројекта само магистрални цевоводи или су и објекти резервоари и црпне станице ? Да ли су Затоње и Рам обухваћени Идејним решењем?

ОДГОВОР:

- Обухваћен је само магистрални дистрибутивни цевовод од резервоара „Кумане“ (тј „Конглавица“ до резервоара „Рам“  и место прикључка за насеље Затоње на њему.

Спецификација делова пројектне документације која има 8 целина према спецификацији трошкова конкурсне документације је коригована у односу на пројектни задатак (при чему су обухваћене исте ставке, само другачије укомповане) је следећа:

- резервоар „Кумане“ - прикључак за насеље Кумане (2.520 м)

- прикључак за насеље Кумане - прикључак за насеље Тополовник (900 м)

- прикључак за насеље Тополовник - прикључак за насеље Ђураково (3.335 м)

- прикључак за насеље Ђураково - прикључак за насеље Кисиљево (285 м)

- прикључак за насеље Кисиљево - прикључак за насеље Бискупље (900 м)

- прикључак за насеље Бискупље - прикључак за насеље Затоње 1 (3.250 м)

- прикључак за насеље Затоње 1 – прикључак за резервоар „Затоње“ (1.815 м)

- прикључак за резервоар „Затоње“ - прикључак за резервоар „Рам“ (6.005 м)

ПИТАЊЕ:

- Које су дужине цевовода ?

ОДГОВОР:

- Спецификација дужина цевовода је према Идејном решењу које је урадила  „Водотехника“ доо из Београда. Укупна дужина цевовода према Идејом решењу је око 18.600 м, а према Генералном пројекту око 15.000 м. Резервоари Затоње и Рам су у Идејном решењу после насеља, а у Генералном испред насеља.

Пречнике цевовода треба кориговати у односу на Идејно решење и ускладити са Генералним пројектом водоснабдевања општине Велико Градиште до 2030. године, израђеним  2008. године и са резултатима хидрауличких прорачуна извршених током изградње магистралног цевовода од ППВ „Острво“ до резервоара „Кумане“ који су извршени у складу са најновијим резултатима пописа становништва из 2011. године, све у договору са Наручиоцем посла.

ПИТАЊЕ:

- У тендеру за идејно решење обавеза пројектанта је  била и геодетско снимање. Да ли је то урађено и доступно, зато што се поново тражи, а не би требало. Нема спецификације геотехничких истражних радова. У делу 3. Пројектног задатка наведене су подлоге оверени катастарско-топографски планови трасе предвиђеног цевовода ширине 10м, који се израђују на основу детаљних  геодетских мерења током израде пројектне документације након коначног дефинисања  трасе цевовода у ПДГ. Није наведено чија је обавеза.

ОДГОВОР:

- Трошкови израде геомеханичких истражних радова  су обавеза Добављача. Неопходна је израда 24 геомеханичке истражне бушотине по траси цевовода дубине по 4 метара свака у складу са укупном дужином цевовода. За сваку бушотину и набушене слојеве тла се раде теренска и лабораторијска идентификационо-класификациона испитивања и физичко-механичка моделска испитивања, са дефинисањем положаја минималних и максималних нивоа подземних вода.

Оверени КТП планови се морају урадити у складу са важећим Законом о планирању и изградњи да би се могла добити грађевинска дозвола, што подразумева:

- детаљно снимање појаса дуж трасе цевовода који смо усвојили да је 10 м,

- снимање профила на местима пролаза и прелаза преко или испод путева, канала, потока, јаруга, којих је укупно 12, тако да се могу испоштовати услови и добити потребне сагласности надлежних установа.

- снимање кота терена и координата и исколчавање 24 локације за израду геомеханичких истражних бушотина

- снимање кота терена и координата на локацији шахтова предвиђених Идејним пројектом и по потреби нових, ако пројектант сматра да је нешто изостављено, према Идејном решењу то је укупно 17 шахтова и то прикључака насеља (6 по предмеру, а 7 према подужном профилу), муљних испуста (5), ваздушних вентила (4) и секторских затварача (2).

У оквиру идејног решења снимљена је само линијски траса цевовода што не представља захтевани катастарско-топографски план за који се може добити грађевинска дозвола. Зато су неопходна детаљна геодетска снимања чије ће праћење и контролу спровести и пројектант у циљу добијања веродостојних подлога за извођење радова, што до сада најчешће није био случај, а нама је изазивало додатне трошкове при извођењу радова.

ПИТАЊЕ:

- Која је улога дипломираног инжењера шумарства са лиценцом одговорног пројектанта објеката за уређење бујица и заштиту од ерозије? Према опису делатности нема потребе за ангажовањем у пројекту магистралног цевовода.

ОДГОВОР:

- Примедба се усваја и брише се захтев за дипломираним инжењером шумарства.

У складу са горе поменутим допунама, биће неопходно урадити измену конкурсне документације, што ће бити накнадно објављено.

Комисија за јавну набавку

______________________