ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЖИТНИ ТРГ БР.1

12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – АСФАЛТИРАЊЕ   И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  I ФАЗА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016

ЈУЛ 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2016, 404-91/1/2016-01-3 од 26.07.2016. и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 404-91/2/2016-01-3 од 26.07.2016.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

-АСФАЛТИРАЊЕ   И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  I ФАЗА

ЈН бр.14/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 5. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 11. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 12. |
| VII | Модел уговора | 40. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 46. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2016 су радови - асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза

ОРН: 45233141- Радови на oдржавању путева

2. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке: асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза

АСФАЛТИРАЊЕ

| Р.бр. | ЛОКАЦИЈА | површина |
| --- | --- | --- |
|  | АСФАЛТИРАЊЕ |
| 1 | МЗ Дољашница-Милојева | 660 м1 |
| 2 | МЗ Дољашница-Вељка Дугошевића | 625 м1 |
| 3 | МЗ Дољашница-Београдска | 415 м1 |
| 4 | МЗ Триброде-Бориса Кидрича | 110 м1 |
| 5 | МЗ Кисиљево-29.новембра | 259 м1 |
| 6 | МЗ Кисиљево-Едварда Кардеља | 391 м1 |
| 7 | МЗ Кумане-Немањина | 90 м1 |
| 8 | МЗ Кумане-Вељка Дугошевића | 110 м1 |
| 9 | МЗ Кумане-Карађорђева | 135 м1 |
| 10 | МЗ Кумане-Едварда Кардеља | 170 м1 |
| 11 | МЗ Кумане-29.новебра | 90 м1 |
| 12 | МЗ Рам-Рамска | 440 м1 |
| 13 | МЗ Острово-Жикице Јовановића Шпанца | 245 м1 |
| 14 | МЗ Курјаче-15.октобра | 250 м1 |
|  | АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА ПРЕСЛАЧЕЊЕМ |
| 15 | МЗ Царевац | 1950,00 м2 |
| 16 | МЗ Десине | 1042,50 м2 |
| 17 | МЗ Камијево | 1350,00 м2 |
| 18 | МЗ Средњево | 262,50 м2 |
| 19 | МЗ Гарево | 900,00 м2 |

Рок за извођење радова: 60 календарских дана, од дана увођења у посао.

Процењена вредност: 39.598.476,00 динара

Гарантни период: минимум 24 месеца

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пројектна долументација, налази се у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија број 5 .

Увид у Пројекте  може се извршити сваког радног дана у периоду од 8.00 до 13.00 часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија бр.5, уз предходну најаву.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН). За предметну набавку није потребна посебна дозвола | За предметну набавку није потребна посебна дозвола |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | / |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач има реализоване уговоре из области предметне набавке (асфалтирање улица-путева), у последње три године (2015,2014 и 2013.), у висини од 50.000.000,00 динара са ПДВ-ом. |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | / |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач има у радном односу или по другом основу радника – одговорног извођача радова са личном лиценцом: -412 или 415 |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

-копије уговора са окончаном ситуацијом

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

-М образац за лице у радном односу или

- фотокопија уговора (о делу,  о пословно техничкој сарадњи и др.) за лице које није у радном односу,

- фотокопија лиценце 412 или 415 са важећом потврдом Инжењерске коморе

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _____________2016. Године, за јавну набавку асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, ЈН број 14/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Потврђујем рок плаћања - 45 дана, од дана пријема испостављене привремене и окончане ситуације за изведене радове |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период за изведене радове |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Дољашница, сеоска улица Милојева |
| L = 660 m, Š = 4,0 m |
| РБ | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање трасе на терену мерењем дужине улице, ширине са прилагођавањем кривина у договору са надзорним органом и инвеститором. | m1 | 660 |  |  |
| 2 | Измештање постојећих електро стубова по условима електродистрибуције | ком | 1 |  |  |
| 3 | Сечење постојећег асфалта за уклапање новог и старог асфалта | m1 | 10 |  |  |
|  |  | Свега А: |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | Израда насипа материјалом из ископа (калдрме) у слојевима до 30 cm и стабилизација истог до носивости 20 Mpa. Обрачун по m2 израђеног насипа. | m2 | 792,00 |  |  |
| 2 | Ископ постојеће коловозне конструкције - калдрме у ширини коловозне конструкције са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Просечна дебљина ископа 20 cm. | m3 | 828,52 |  |  |
|  | Транспорт материјала на депонију | m3 | 590,92 |  |  |
| 3 | Уређење и чишћење постојећих канала јаркова са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Готов очишћен канал димензија 50/20/30 | m1 | 660,00 |  |  |
| 4 | Уређење постељице Ms = 20 Mpa (100% по Прокторовом опиту) | m2 | 3.314,09 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-63 mm на делу коловоза са стабилизацијом Ms = 50 MPa, просечне дебљине 30 cm. | m3 | 994,23 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом Ms = 60 MPa просечне дебљине 15 cm. | m2 | 3.314,09 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом на делу банкине просечне дебљине 6 cm. Обрачун по метру банкине. | m1 | 1.320,00 |  |  |
| 8 | Набавка дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm на делу раскрснице пута и проширења прикључка - лепеза, у дебљини 15 cm. | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Свега Б: |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 5 cm са свим предрадњама | m2 | 2640,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 6 cm на делу раскрснице пута - лепеза | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Свега В: |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Дољашница, сеоска улица Вељка Дугошевића |
| L = 625 m, Š = 4,0 m |
| РБ | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање трасе на терену мерењем дужине улице, ширине са прилагођавањем кривина у договору са надзорним органом и инвеститором. | m1 | 625,00 |  |  |
| 2 | Измештање постојећих електро стубова по условима електродистрибуције | ком | 1 |  |  |
| 3 | Сечење постојећег асфалта за уклапање новог и старог асфалта | m1 | 10 |  |  |
|  |  | Свега А: |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | Израда насипа материјалом из ископа (калдрме) у слојевима до 30 cm и стабилизација истог до носивости 20 Mpa. Обрачун по m2 израђеног насипа. | m2 | 750,00 |  |  |
| 2 | Ископ постојеће коловозне конструкције - калдрме у ширини коловозне конструкције са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Просечна дебљина ископа 20 cm. | m3 | 784,73 |  |  |
|  | Транспорт материјала на депонију | m3 | 559,73 |  |  |
| 3 | Уређење и чишћење постојећих канала јаркова са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Готов очишћен канал димензија 50/20/30 | m1 | 625,00 |  |  |
| 4 | Уређење постељице Ms = 20 Mpa (100% по Прокторовом опиту) | m2 | 3.138,90 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-63 mm на делу коловоза са стабилизацијом Ms = 50 MPa, просечне дебљине 30 cm. | m3 | 941,67 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом Ms = 60 MPa просечне дебљине 15 cm. | m2 | 3.138,90 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом на делу банкине просечне дебљине 6 cm. Обрачун по метру банкине. | m1 | 1.250,00 |  |  |
| 8 | Набавка дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm на делу раскрснице пута и проширења прикључка - лепеза, у дебљини 15 cm. | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Свега Б: |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 5 cm са свим предрадњама | m2 | 2500,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 6 cm на делу раскрснице пута - лепеза | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Свега В: |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Дољашница, сеоска улица Београдска |
| L = 415 m, Š = 3,0 m |
| РБ | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање трасе на терену мерењем дужине улице, ширине са прилагођавањем кривина у договору са надзорним органом и инвеститором. | m1 | 415,00 |  |  |
| 2 | Измештање постојећих електро стубова по условима електродистрибуције | ком | 1 |  |  |
| 3 | Сечење постојећег асфалта за уклапање новог и старог асфалта | m1 | 10 |  |  |
|  |  | Свега А: |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | Израда насипа материјалом из ископа (калдрме) у слојевима до 30 cm и стабилизација истог до носивости 20 Mpa. Обрачун по m2 израђеног насипа. | m2 | 373,50 |  |  |
| 2 | Ископ постојеће коловозне конструкције - калдрме у ширини коловозне конструкције са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Просечна дебљина ископа 20 cm. | m3 | 417,31 |  |  |
|  | Транспорт материјала на депонију | m3 | 305,26 |  |  |
| 3 | Уређење и чишћење постојећих канала јаркова са утоваром материјала и одвозом на депонију до 5 км. Готов очишћен канал димензија 50/20/30 | m1 | 415,00 |  |  |
| 4 | Уређење постељице Ms = 20 Mpa (100% по Прокторовом опиту) | m2 | 1.669,23 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-63 mm на делу коловоза са стабилизацијом Ms = 50 MPa, просечне дебљине 30 cm. | m3 | 500,81 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом Ms = 60 MPa просечне дебљине 15 cm. | m2 | 1.669,23 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm са стабилизацијом на делу банкине просечне дебљине 6 cm. Обрачун по метру банкине. | m1 | 830,00 |  |  |
| 8 | Набавка дробљеног каменог материјала 0-31,5 mm на делу раскрснице пута и проширења прикључка - лепеза, у дебљини 15 cm. | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Свега Б: |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 5 cm са свим предрадњама | m2 | 1245,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња асфалтног слоја BHNS 16 d = 6 cm на делу раскрснице пута - лепеза | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Свега В: |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| В. | Асфалтерски радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Триброде, сеоска улица Бориса Кидрича |
| L = 110 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање и обнављање трасе | m1 | 280 |  |  |
| 2 | 1.2. | Уклањање крупног камена и остатака бетонске ограде, утовар, транспорт и истовар на депонију даљине до 2 км | m3 | 9 |  |  |
| 3 | 1.3. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 7 |  |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. | Машински ископ материјала, планираwе постојећег коловоза, са утоваром и одвозом на депонију | m3 | 224,00 |  |  |
| 5 | 2.2. | Уређење постељоце у материјалу III и IV категорије | m2 | 1.120,00 |  |  |
| 6 | 2.3. | Машинско разастирање ископаног материјала на депонији без ваљања (може се искористити касније) | m3 | 280,00 |  |  |
| 7 | 2.4. | Ручни и машински ископ подужних ровова за риголу са утоваром и превозом на депонију | m3 | 112,00 |  |  |
| 8 | 2.5. | Ручни ископ земље за проширење | m3 | 52,50 |  |  |
| 9 | 2.6. | Набавка, транспорт и бетонирање канал-ригола 0,12m/m1 | m1 | 150,00 |  |  |
| 10 | 2.7. | Уградња тампона од шљунка у профил за канал-риголу | m3 | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 11 | 3.1. | Уградња природнок каменог агрегата PKA нагиба ка каналу. Насипање, разастирање и набијање ваљањем до дате збијености / 0-63 mm, d=15 cm, са набавком и транспортом. Збијеност Ms=50 MPa | m3 | 42,00 |  |  |
| 12 | 3.2. | Уградња тампона од РКА 0-312,5 mm, d=10 cm. Машинско и ручно планирање на коловозу. Збијеност Ms=70 MPa. Насипање, разастирање и набијање ваљањем до дате збијености. | m3 | 33,00 |  |  |
| 13 | 3.3. | Уграђивање дробљеног каменог агрегата DKA 0-63 mm d=20cm, са набавком и транспортом. Збијеност Ms=50 Mpa | m3 | 182,00 |  |  |
| 14 | 3.4. | Уграђивање дробљеног каменог агрегата DKA 0-31,5 mm d=15cm, машински и ручно, са набавком и транспортом. Збијеност Ms=70 Mpa | m3 | 135,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. | Справљање, транспорт, машинско уграђивање и сабијање асфалта. Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата BNS 22; d=7,0 cm. | m2 | 1.120,00 |  |  |
| 16 | 4.2. | Израда земљаних банкина од материјала из ископа | m3 | 22,40 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  | 5. Непредвиђени радови |  |  |  |  |
| 17 | 5.1. | Трошкови који нису предвиђени | фикс. | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 5: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Непредвиђени радови |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пдв |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кисиљево, сеоска улица 29 новембра |
| L = 259 m, Š = 3,5 - 5,0m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање и обнављање трасе | m1 | 259 |  |  |
| 3 | 1.3. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. | Машински ископ постојеће коловозна шљунчане и земљане подлоге са планирањем, утоваром и одвозом на депонију | m3 | 135,98 |  |  |
| 5 | 2.2. | Машинско уређење постељоце, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем | m2 | 906,50 |  |  |
| 6 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног канала-риголе ширине 60 cm, комплет са утоваром и превозом на депонију (Lх0,6mх0,3m), обликовање и набијање ручним прибором | m3 | 46,62 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. | Уградња DKA 0-63 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=50 MPa | m3 | 135,98 |  |  |
| 8 | 3.2. | Уградња DKA 0-31,5 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=70 MPa | m3 | 90,65 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. | Справљање, транспорт имашинско уграђивање и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
|  | а | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата BNS 22; d=7,0 cm. | m2 | 906,50 |  |  |
| 16 | b | Асфалт-бетон AB11, d=4,0 cm. | m2 | 906,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кисиљево, сеоска улица Едварда Кардеља |
| L = 391 m, Š = 4,0 - 5,0m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање и обнављање трасе | m1 | 391 |  |  |
| 3 | 1.3. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. | Машински ископ постојеће коловозна шљунчане и земљане подлоге са планирањем, утоваром и одвозом на депонију | m3 | 234,60 |  |  |
| 5 | 2.2. | Машинско уређење постељоце, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем | m2 | 1.564,00 |  |  |
| 6 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног канала-риголе ширине 60 cm, комплет са утоваром и превозом на депонију (Lх0,6mх0,3m), обликовање и набијање ручним прибором | m3 | 70,38 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. | Уградња DKA 0-63 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=50 MPa | m3 | 234,60 |  |  |
| 8 | 3.2. | Уградња DKA 0-31,5 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=70 MPa | m3 | 156,40 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. | Справљање, транспорт имашинско уграђивање и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
|  | а | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата BNS 22; d=7,0 cm. | m2 | 1.564,00 |  |  |
| 16 | b | Асфалт-бетон AB11, d=4,0 cm. | m2 | 1.564,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кумане, приступни пут, сеоска улица Немањина |
| L = 90 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање ширине пута и обнављање трасе | m | 90 |  |  |
| 2 | 1.2. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. | Машински равњање постојеће коловозне шљу-нчане и земљане подлоге са планирањем, уто-варом и одвозом на депонију. Обрачун по m3. | m3 | 47,25 |  |  |
| 4 | 2.2. | Машинско набијање постељице, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем. Обрачун по m2. | m2 | 315,00 |  |  |
| 5 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног земљаног канала - риголе, ширине до 60 cm, комплет са утоваром вишка и превозом на депонију (Lх0,6х0,3), обликовање и набијање ручним прибором. Обрачун по m3. | m3 | 16,20 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 6 | 3.1. | Уградња PKA 0 - 31,5 mm са набавком и транспо-ртом. Набијање машинским и ручним путем на коловозу d=15cm; Ms=70MPa. Обрачун по m3. | m3 | 47,25 |  |  |
| 7 | 3.2. | Уграђивање DKA 0 - 31,5 mm са набавком и транс-портом. Набијање ваљањем-машинским путем d=10cm; Ms = 90 Mpa. Обрачун по m3. | m3 | 31,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Справљање, транспорт, машинска уградња и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
| 8 | a | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата, сабијање и ваљањем BNS 22; d=7,0cm. Обрачун по m2. | m2 | 270,00 |  |  |  |  |
| 9 | b | Асфалт-бетон AB 11; d=4,0 cm. Сабијање и ваљање | m2 | 270,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кумане, приступни пут, сеоска улица Вељка Дугошевића |
| L = 110 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање ширине пута и обнављање трасе | m | 110 |  |  |
| 2 | 1.2. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. | Машински равњање постојеће коловозне шљу-нчане и земљане подлоге са планирањем, уто-варом и одвозом на депонију. Обрачун по m3. | m3 | 57,75 |  |  |
| 4 | 2.2. | Машинско набијање постељице, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем. Обрачун по m2. | m2 | 382,31 |  |  |
| 5 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног земљаног канала - риголе, ширине до 60 cm, комплет са утоваром вишка и превозом на депонију (Lх0,6х0,3), обликовање и набијање ручним прибором. Обрачун по m3. | m3 | 19,80 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 6 | 3.1. | Уградња PKA 0 - 31,5 mm са набавком и транспо-ртом. Набијање машинским и ручним путем на коловозу d=15cm; Ms=70MPa. Обрачун по m3. | m3 | 57,75 |  |  |
| 7 | 3.2. | Уграђивање DKA 0 - 31,5 mm са набавком и транс-портом. Набијање ваљањем-машинским путем d=10cm; Ms = 90 Mpa. Обрачун по m3. | m3 | 61,69 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Справљање, транспорт, машинска уградња и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
| 8 | a | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата, сабијање и ваљањем BNS 22; d=7,0cm. Обрачун по m2. | m2 | 330,00 |  |  |
| 9 | b | Асфалт-бетон AB 11; d=4,0 cm. Сабијање и ваљање | m2 | 330,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кумане, приступни пут, сеоска улица Карађорђева |
| L = 135 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање ширине пута и обнављање трасе | m | 135 |  |  |
| 2 | 1.2. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. | Машински равњање постојеће коловозне шљу-нчане и земљане подлоге са планирањем, уто-варом и одвозом на депонију. Обрачун по m3. | m3 | 70,87 |  |  |
| 4 | 2.2. | Машинско набијање постељице, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем. Обрачун по m2. | m2 | 472,50 |  |  |
| 5 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног земљаног канала - риголе, ширине до 60 cm, комплет са утоваром вишка и превозом на депонију (Lх0,6х0,3), обликовање и набијање ручним прибором. Обрачун по m3. | m3 | 24,30 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 6 | 3.1. | Уградња PKA 0 - 31,5 mm са набавком и транспо-ртом. Набијање машинским и ручним путем на коловозу d=15cm; Ms=70MPa. Обрачун по m3. | m3 | 70,87 |  |  |
| 7 | 3.2. | Уграђивање DKA 0 - 31,5 mm са набавком и транс-портом. Набијање ваљањем-машинским путем d=10cm; Ms = 90 Mpa. Обрачун по m3. | m3 | 47,25 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Справљање, транспорт, машинска уградња и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
| 8 | a | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата, сабијање и ваљањем BNS 22; d=7,0cm. Обрачун по m2. | m2 | 472,50 |  |  |
| 9 | b | Асфалт-бетон AB 11; d=4,0 cm. Сабијање и ваљање | m2 | 472,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кумане, приступни пут, сеоска улица Едварда Кардеља |
| L = 170 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање ширине пута и обнављање трасе | m | 170 |  |  |
| 2 | 1.2. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. | Машински равњање постојеће коловозне шљу-нчане и земљане подлоге са планирањем, уто-варом и одвозом на депонију. Обрачун по m3. | m3 | 89,25 |  |  |
| 4 | 2.2. | Машинско набијање постељице, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем. Обрачун по m2. | m2 | 595,00 |  |  |
| 5 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног земљаног канала - риголе, ширине до 60 cm, комплет са утоваром вишка и превозом на депонију (Lх0,6х0,3), обликовање и набијање ручним прибором. Обрачун по m3. | m3 | 30,60 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 6 | 3.1. | Уградња PKA 0 - 31,5 mm са набавком и транспо-ртом. Набијање машинским и ручним путем на коловозу d=15cm; Ms=70MPa. Обрачун по m3. | m3 | 89,25 |  |  |
| 7 | 3.2. | Уграђивање DKA 0 - 31,5 mm са набавком и транс-портом. Набијање ваљањем-машинским путем d=10cm; Ms = 90 Mpa. Обрачун по m3. | m3 | 59,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Справљање, транспорт, машинска уградња и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
| 8 | a | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата, сабијање и ваљањем BNS 22; d=7,0cm. Обрачун по m2. | m2 | 595,00 |  |  |
| 9 | b | Асфалт-бетон AB 11; d=4,0 cm. Сабијање и ваљање | m2 | 595,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Кумане, приступни пут, сеоска улица 29 новембра |
| L = 90 m, Š = 3,0 - 3,5m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање ширине пута и обнављање трасе | m | 90 |  |  |
| 2 | 1.2. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. | Машински равњање постојеће коловозне шљу-нчане и земљане подлоге са планирањем, уто-варом и одвозом на депонију. Обрачун по m3. | m3 | 47,25 |  |  |
| 4 | 2.2. | Машинско набијање постељице, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем. Обрачун по m2. | m2 | 315,00 |  |  |
| 5 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног земљаног канала - риголе, ширине до 60 cm, комплет са утоваром вишка и превозом на депонију (Lх0,6х0,3), обликовање и набијање ручним прибором. Обрачун по m3. | m3 | 16,20 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 6 | 3.1. | Уградња PKA 0 - 31,5 mm са набавком и транспо-ртом. Набијање машинским и ручним путем на коловозу d=15cm; Ms=70MPa. Обрачун по m3. | m3 | 47,25 |  |  |
| 7 | 3.2. | Уграђивање DKA 0 - 31,5 mm са набавком и транс-портом. Набијање ваљањем-машинским путем d=10cm; Ms = 90 Mpa. Обрачун по m3. | m3 | 31,50 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Справљање, транспорт, машинска уградња и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
| 8 | a | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата, сабијање и ваљањем BNS 22; d=7,0cm. Обрачун по m2. | m2 | 315,00 |  |  |
| 9 | b | Асфалт-бетон AB 11; d=4,0 cm. Сабијање и ваљање | m2 | 315,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| МЗ Рам, сеоска улица Рамска |
| L = 440 m, Š = 4,0 - 5,0m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање и обнављање трасе | m1 | 440 |  |  |
| 3 | 1.3. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом и баријерама | ком | 6 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. | Машински ископ постојеће коловозна шљунчане и земљане подлоге са планирањем, утоваром и одвозом на депонију | m3 | 264,00 |  |  |
| 5 | 2.2. | Машинско уређење постељоце, равнање и планирање у постојећем материјалу III и IV категорије са ваљањем | m2 | 1.760,00 |  |  |
| 6 | 2.3. | Ручни и машински ископ подужног канала-риголе ширине 60 cm, комплет са утоваром и превозом на депонију (Lх0,6mх0,3m), обликовање и набијање ручним прибором | m3 | 79,20 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. | Уградња DKA 0-63 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=50 MPa | m3 | 264,00 |  |  |
|  | 3.2. | Уградња DKA 0-31,5 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=15 cm, Ms=70 MPa | m3 | 176,00 |  |  |
| 8 | 3.3. | Набавка и уградња бетона за израду ригола развијене ширине 1м, d=10 cm, са равномерним нагибом и каскадном израдом где је неопходно | m1 | 240,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. | Справљање, транспорт имашинско уграђивање и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
|  | s | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата BNS 22; d=7,0 cm. | m2 | 1.760,00 |  |  |
| 16 | b | Асфалт-бетон AB11, d=4,0 cm. | m2 | 1.760,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| МЗ Острово, сеоска улица Жикице Јовановића Шпанца |
| L = 245 m, Š = 3,5 m |
| РБ | Број пози-ције | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Обележавање и обнављање трасе | m1 | 245 |  |  |
| 2 | 1.2. | Машинско опсецање асфалта са утоваром и одвозом шута на депонију транспортним средством са даљини до 2 км. | m1 | 66 |  |  |
| 3 | 1.3. | Постављање и обезбеђење градилишта саобраћајним знацима и одговарајућом сигнализацијом | ком. | 4 |  |  |
|  |  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. | Ручно чишћене постојеће коловозне оштећене асфалтне површине са планирањем, утоваром и одвозом на депонију. | m3 | 42,00 |  |  |
| 5 | 2.2. | Ручни и машински ископ подужног канала-риголе ширине 60 cm, комплет са утоваром и превозом на депонију (Lх0,6mх0,3m), обликовање и набијање ручним прибором | m3 | 44,10 |  |  |
|  |  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. | Уградња DKA 0-63 mm са набавком и транспортом, машински и ручно на коловозу d=10 cm, Ms=70 MPa | m3 | 42,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 3: |  |
|  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. | Справљање, транспорт имашинско уграђивање и сабијање асфалта: |  |  |  |  |
|  | s | Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата BNS 22; d=7,0 cm. | m2 | 853,00 |  |  |
| 16 | b | Крпљење оштећених делова коловоза Асфалт-бетоном AB11, d=4,0 cm. | m2 | 82,00 |  |  |
|  |  |  | Свега 4: |  |
|  |  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  |  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  |  | 4. Асфалтни радови |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| МЗ Курјаче, сеоска улица 15 октобра |
| L = 250 m, Š = 5,4 m |
| РБ | Врста радова | ЈМ | Количи-на | Једини-чна цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
| 1.1. | Геодетско обележавање (обнављање) трасе пре почетка радова, осигурање трасе, контролно снимање попречних профила и одржавање осигурања током трајања радова | m1 | 250 |  |  |
|  |  | Свега 1: |  |
|  | 2. Земљани радови |  |  |  |  |
| 2.1. | Обликовање и планирање постојећег макадамског пута са профилисањем нагиба у ширини од 5,4 м, дебљине слоја 10 cm, са планирањем вишка материјала. Банкина ширине 0,50 м је предвиђена левом и десном страном улице целом дужином трасе. Рад се обрачунава према м2 планиране и обликоване површине. | m2 | 1.350,00 |  |  |
| 2.2. | Израда носећег слоја преко постојећег макадамског пута слојем DKA0-31,5 mm, d=5 cm и машинско збијање. (4,4х0,05)=0,22 m3 | m3 | 55,00 |  |  |
| 2.3. | Израда стабилизације банкина од DKA 0-31,5 mm d=7 cm (50% машински, 50% ручноo) и машинско збијање. (2 х 0,50 х 2 х 0,07)=0,07 м3 | m3 | 17,50 |  |  |
|  |  | Свега 2: |  |
|  | 3. Коловозна конструкција |  |  |  |  |
| 3.1. | Пресвалачење хабајућим слојем од асфалт бетона BNHS-16 дебљине d=6 cm уз емулзирање подлоге катјонском емулзијом у количини од мин. 800 g/m2. | m2 | 1100,00 |  |  |
|  |  | Свега 3: |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |
|  | 1. Претходни радови |  |  |  |  |
|  | 2. Доњи строј |  |  |  |  |
|  | 3. Горњи строј |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |  |  |
|  | ПДВ-е |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
|  |  |  |  | за асвалтирање улица пресвлачењем |
| МЗ Царевац |
| У л и ц а | Опис радова | Површина | Јед. цена | Укупно |
|  |  | м2 | дин | дин |
| Раскрсница код чесме | Пресвлачење асфалтом АБ11 дебљине 5 цм, мањих деоница коловоза финишером, са припремним радовима (кресање банкина, чишћење нечистоћа, прскање емулзијом, уклињење на почетку и крају деонице за уклапање у постојећи асфалт) и завршним ваљањем | 600,00 |  |  |
| Маршала Тита /први сегмент |  | 675,00 |  |  |
| Маршала Тита /други сегмент |  | 675,00 |  |  |
| Укупно Царевац | 1.950,00 |  |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| МЗ Десине |
| У л и ц а | Опис радова | Површина | Јед, цена | Укупно |
|  |  | м2 | дин | дин |
| Цара Лазара | Пресвлачење асфалтом АБ11 дебљине 5 цм, мањих деоница коловоза финишером, са припремним радовима (кресање банкина, чишћење нечистоћа, прскање емулзијом, уклињење на почетку и крају деонице за уклапање у постојећи асфалт) и завршним ваљањем | 450,00 |  |  |
| Моше Пијаде |  | 150,00 |  |  |
| Саве Ковачевића |  | 300,00 |  |  |
| Вељка Дугошевића |  | 37,50 |  |  |
| Џемала Биједића |  | 105,00 |  |  |
| Укупно Десине | 1.042,50 |  |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-е |  |
| МЗ Камијево |
| У л и ц а | Опис радова | Површина | Јед.цена | Укупно |
|  |  | м2 | дин | дин |
| Наршала Тита / први сефмент | Пресвлачење асфалтом АБ11 дебљине 5 цм, мањих деоница коловоза финишером, са припремним радовима (кресање банкина, чишћење нечистоћа, прскање емулзијом, уклињење на почетку и крају деонице за уклапање у постојећи асфалт) и завршним ваљањем | 675,00 |  |  |
| Маршала Тита / други сегмент |  | 675,00 |  |  |
| Укупно Камијево | 1.350,00 |  |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| МЗ Средњево |
| У л и ц а | Опис радова | Површина | Јед.цена | Укупно |
|  |  | м2 | дин | дин |
| Мише Живановића / први сегмент | Пресвлачење асфалтом АБ11 дебљине 5 цм, мањих деоница коловоза финишером, са припремним радовима (кресање банкина, чишћење нечистоћа, прскање емулзијом, уклињење на почетку и крају деонице за уклапање у постојећи асфалт) и завршним ваљањем | 62,50 |  |  |
| Мише Живановића / други сегмент |  | 125,00 |  |  |
| Решавање проблема буичне воде |  | 75,00 |  |  |
| Укупно Средњево | 262,50 |  |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| МЗ Гарево |
| У л и ц а | Опис радова | Површина | Јед.цена | Укупно |
|  |  | м2 | дин | дин |
| Првомајска | Пресвлачење асфалтом АБ11 дебљине 5 цм, мањих деоница коловоза финишером, са припремним радовима (кресање банкина, чишћење нечистоћа, прскање емулзијом, уклињење на почетку и крају деонице за уклапање у постојећи асфалт) и завршним ваљањем | 900,00 |  |  |
| Укупно Гарево | 900,00 |  |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| Р.бр. | ПРЕДМЕТ | УКУПНО |
| --- | --- | --- |
|  | АСФАЛТИРАЊЕ |
| 1 | МЗ Дољашница-Милојева |  |
| 2 | МЗ Дољашница-Вељка Дугошевића |  |
| 3 | МЗ Дољашница-Београдска |  |
| 4 | МЗ Триброде-Бориса Кидрича |  |
| 5 | МЗ Кисиљево-29.новембра |  |
| 6 | МЗ Кисиљево-Едварда Кардеља |  |
| 7 | МЗ Кумане-Немањина |  |
| 8 | МЗ Кумане-Вељка Дугошевића |  |
| 9 | МЗ Кумане-Карађорђева |  |
| 10 | МЗ Кумане-Едварда Кардеља |  |
| 11 | МЗ Кумане-29.новебра |  |
| 12 | МЗ Рам-Рамска |  |
| 13 | МЗ Острово-Жикице Јовановића Шпанца |  |
| 14 | МЗ Курјаче-15.октобра |  |
|  | АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА ПРЕСЛАЧЕЊЕМ |
| 15 | МЗ Царевац |  |
| 16 | МЗ Десине |  |
| 17 | МЗ Камијево |  |
| 18 | МЗ Средњево |  |
| 19 | МЗ Гарево |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, бр 14/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза , број 14/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

-Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова

-да понуђач има реализоване уговоре  из области предметне набавке (асфалтирање улица-путева), у последње три године (2015,2014 и 2013.), у висини од 50.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

-Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова

- да   понуђач  има у радном односу или по другом основу радника – одговорног извођача радова са личном лиценцом: 412 или 415

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке-асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, број 14/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о извођењу радова

Закључен између:

Општинске управе општине Велико Градиште, ул.Житни трг бр.1 , коју заступа Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе (у даљем тексту Наручилац), порески  идентификациони број 101364588

и

__________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________ бр. ____ ПИБ ____________, Матични број ______________

број рачуна ____________________, назив банке __________________, телефон _____________, телефакс _______________, кога заступа _________________ (у даљем тексту: Добављач)

Опционо _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Основ уговора:

ЈН број 14/2016

Број и датум Одлуке о додели уговора:____________________________(попуњава наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________________2016. године.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке, ред. бр.14/2016;

- да је Добављач  ________2016. године, доставио понуду бр. _________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог;

- Понуда је код Наручиоца, заведена под бројем __________ од ___________2016. године (попуњава Наручилац)

- да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора  су радови на  асфалтирању   и пресвлачењу улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, у свему према усвојеној понуди, педмеру и предрачуну радова и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, и обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорена вредност радова из члана 2 овог уговора,  по предмеру из конкурсне документације износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, и утврђена је на основу понуде бр. _________ од _____________.

Ценом су обухваћени сви трошкови Добављача.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Вредност изведених  радова, биће плаћена у року од 45 дана од дана достављања привремене и окончане ситуације, којом је потврђено извођење радова на рачун Добављача, број __________________ код _______________ банке.

Члан 5.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у испостављеној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Добављача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.

Уколико у том року не обавести Добављача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

На неблаговремено исплаћени износ по испостављеној ситуацији Наручилац је дужан да плати затезну камату, у складу са законом.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди Добављача износи укупно ______ календарских дана од дана увођења у посао.

Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка увођења у посао, предајом  неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца, што се констатује грађевинским дневником.

Извршење уговорених радова у року из става 1. овог члана представља битан податак овог Уговора.

Члан 7.

Добављач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Добављач  је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Добављач  својом кривицом не заврши радове у року из члана 6. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан кашњења и то у висини од 0,5% од вредности радова у кашњењу, с'тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Добављачу да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну.

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.

Уколико је до кашњења дошло из узрока за који Добављач не одговара уговорна казна се неће наплатити.

Ако је доцња Добављача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне захтева и разлику до пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену добит.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи: ___________  од примопредаје изведених радова. Гарантни рок почиње да тече од момента примопредаје изведених радова. Добављач је одговоран за квалитет изведених радова и уграђеног материјала који је употребљен приликом извођења радова. Добављач  је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на предметним радовима, који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача и истовремено активира достављену меницу.

Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручне употребе, односно ненаменског коришћења изграђеног објекта од стране Наручиоца или трећих лица.

Члан 10.

Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје  изведених радова, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у износу  од _________ динара, наведени износ, представља 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a.

Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 11.

Добављач је дужан да:

1)	решењем одреди одговорног Извођача који руководи грађењем, односно	извођењем

радова;

2) 	изводи радове према техничкој и конкурсној документацији;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,

- обезбеди несметано одвијање саобраћаја, заштиту околине за све време трајања  грађења;

5) 	да надлежним органима пријави почетак радова у законском року и о томе	 достави доказ

Наручиоцу;

6)	обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине	 (суседних

објеката и  саобраћајница);

7)	обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног материјала;

8)	води грађевински дневник и осталу грађевинску документацију

9)	обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

10)	на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 	извођача  радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови	и

књигу инспекције у   складу са Правилником о вођењу књиге инспекције;

11)	Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 7. овог 	Уговора,а   најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање Добављача да тражи

продужење рока у  наведеном року повлачи губитак права тражења продужетка рока;

12)	обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и  	пријем

изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у записницима комисије за

технички преглед и комисије за примопредају  изведених радова у датим  роковима;

13)	да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац је дужан да:

1) У току извођења радова решењем одреди стручни надзорни орган.

2) Одмах по закључењу овог уговора и стицања законских услова, уведе Добављача у посао уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Добављача у посао.

3) У што краћем року писмено одговори на Добављачеве образложене разлоге за продужење уговорених рокова, а не дуже од 8 дана.

4) Преко стручног надзорног органа врши контролу да ли се извођење радова врши у складу са техничком документацијом и  конкурсном документацијом, контролу извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава Добављачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 13.

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Добављач је обавезан да благовремено, пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун неуговорених радова (непредвиђени, накнадни, вишак и мањак), који мора да садржи:

- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама;

- предмер и предрачун за неуговорене-непредвиђене и накнадне радове;

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 15 дана од дана пријема.

Добављач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, допунску понуду према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Допунска понуда треба да садржи:

- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Добављача и надзорног органа.

- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених и накнадних радова, са раздвојеним јединичним ценама за  материјал и рад, оверен од стране Добављача и надзорног органа (надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама позиција)

- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са „Нормативима и стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач „Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених и накнадних радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената: а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа; б) обрачун трошкова матерИјала на бази тржишних цена матерјала,опреме,енергената и др. у периоду израде допунске понуде.

Након усвајања допунске понуде од стране Наручиоца, спровешће се одговарајући поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и закључити уговор, са изабраним Понуђачем.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима и замени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова ( накнадни, непредвиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови).

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Добављач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца а писмено у року од 24 сата.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Члан 15.

Добављач је дужан да се за све време извођења радова придржава прописа из области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица незгоде. Добављач  је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора.

Запослени код Добављача су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева Наручилац.

Члан 16.

Добављач је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, и  суседних објеката, а све у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, као и осталом позитивно правном регулативом из ове области.

Члан 17.

Добављач је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих искључиво кривицом Добављача. Обавеза Добављача је да одржава јавне путеве и површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом као и радом његовог подизвођача уколико га има.

Члан 18.

Добављач ће за све време трајања радова заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. Добављач ће надокнадити Наручиоцу сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Добављача.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 19.

По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених представника извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун радова, решењем формира Наручилац, а у састав комисије улазе и лица која својим решењем именује Добављач.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Уговор се закључује до окончања уговорених обавеза, обе уговорне стране, уговор стиче правну важност од дана обостраног потписивања уговорних страна.

Члан 21.

Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:

-Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач,  делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, започети радови нису стандардног квалитета, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за предметним радовима, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе , без обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора

-Услед недостатка новчаних средстава за предметну набавку

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и  Посебне узансе о грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења, Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа.

Члан 23.

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветна примерка, по 3 (три) за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

НАРУЧИЛАЦ					              ДОБАВЉАЧ

__________________________			        ____________________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку- асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза,  редни број ЈН 14/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.08.2016. године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Средство финансијског обезбеђења – оригинал меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа

- Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)

3. ПАРТИЈЕ

Предметма набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, ЈН бр.14/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, ЈН бр.14//2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, ЈН бр.14/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – асфалтирање   и пресвлачење улица на територији општине Велико Градиште  I фаза, ЈН бр.14/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема испостављене  привремене и окончане ситуације за изведене  радове, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Одложено плаћање је безусловно, односно понуђач не може да захтева било коју врсту финансијског обезбеђења.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок је минимум 2. (две) године, односно 24 месеца .

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка достављања неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца, што се констатује грађевинским дневником и не може бити дужи од 60 календарских дана .

Место извођења радова  – насеља на територији општине Велико Градиште

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви /

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: материјал, рад, радна снага, рад машина,  транспорт материјала и радних машина и укључујући и све осталезависне  трошкове које понуђач има у предтној набавци.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан , да приликом достављања понуде достави и :

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Изабрани Добављач у тренутку примопредаје радова, дужан је да достави:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду и то:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Добављач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Конкурсна документација не садржи додатну техничку документацију и планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, и електронске поште на e-mail: milavesna06@yahoo.com,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.14/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: sovgradiste@ptt.rs, факсом на број 012/661-128 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Велико Градиште; јавна набавка 14/2016;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.