ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЖИТНИ ТРГ БР.1

12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ЉУБИЊУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

бр. 49/2018

ЈУН 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 49/2018, број 404-169/1/2018-01-3 од 25.06.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку 49/2018, број 404-169/2/2018-01-3 од 25.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку–

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ЉУБИЊУ

ЈН бр. 49/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 5. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 11. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 12. |
| VII | Модел уговора | 27. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 34. |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Велико Градиште

Адреса: Житни трг, број 1, 12220 Велико Градиште

Интернет страница: www.velikogradiste.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 49/2018 су радови – Асфалтирање улица у Љубињу

ОРН: 45233140- Радови на путевима

4. Резервисана јавна набавка

Не

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Весна Милановић, Е - mail адреса milavesna06@yahoo.com

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке: Појачано одржавање локалних путева са асфалтирањем у Љубињу

-Пут Е

укупна дужина 420 метара

ширина подлоге: 4м дужине 352; 3,5 м дужине 68м

ширина асфалта: 3м дужине 352м и 2,5 м дужине 68 м

-Пут Ђ

укупна дужина: 57,57 метара

ширина подлоге: 4 метра

ширина асфалта: 2,50 метра

-Пут Д

укупна дужина: 410 метара

ширина подлоге: 4 метра

ширина асфалта: 3 метра

-Пут  В

укупна дужина: 65,00 метара

ширина подлоге: 4 метра

ширина асфалта: 3 метра

-Пут Б

укупна дужина: 385 метара

ширина подлоге: 4 метра дужине 385

ширина асфалта: 3 метра дужине 385

-Пут А

укупна дужина: 615 метара

ширина подлоге: 4 метра дужине 529; 3,5 м дужине 86 м

ширина асфалта: 3 метра дужине 529м и 2,5 м дужине 86 м

-улица Драгослава Миловановића 1

укупна дужина: 24 метара

ширина подлоге: 3,5 метра

ширина асфалта: 2,5 метра

-улица Бориса Кидрича

укупна дужина: 73 метара

ширина подлоге: 3,5 метра

ширина асфалта: 2,5 метра

-улица Драгослава Миловановића 2

укупна дужина: 81 метар

ширина подлоге: 3,5 метра

ширина асфалта: 2,5 метра

Место извођења радова: насеље Љубиње у општини Велико Градиште

Рок за извођење радова: максимално 40 календарских дана

Гарантни рок: минимум 24 месеца од извшене примопредаје радова

Са радовима започети 1 дан по издавању радног налога од стране Наручиоца.

У случају приговора на квалитет радова, Наручилац одмах по сазнању за недостатке, обавештава понуђача који упућује стручно лице ради утврђивања чињеничног стања и о томе сачињавају записник. Уколико Наручилац оцени да радови нису добро изведени, понуђач је дужан да радове исправи по налогу Наручиоца у року од 3 дана, од дана сачињавања записника.

Пријем и контрола радова врши се у присуству представника понуђача и наручиоца и том приликом се саставља записник о примопредаји који мора бити потписан од стране представника обе стране.

Процењена вредност јавне набавке: 10.333.333,00 динара

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у временском интервалу од 07.30 до 14.30 часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, уз предходну најаву од најмање 2 сата, на е-адресу: milavesna06@yahoo.com

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН); | За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | / |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач има најмање један реализован уговор из области предметне набавке (асфалтирање улица-путева), у последње две године (2017, 2016) |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач располаже (власништво, закуп или лизинг) са: -најмање 2 камиона-кипера, минимум носивости 10 тона -најмање 1. ваљком за асфалт -најмање 1. ваљком за тампон, минимум тежине 12 тона -најмање 1. финишером за асфалтне засторе -најмање 1. асфалтном базом |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач има у радном односу или по другом основу: -најмање једног одговорног извођача радова са личном лиценцом: 412 или 415 |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

## Пословни капацитет

## Услов:

Да понуђач има најмање један  реализован уговор  из области предметне набавке (асфалтирање улица-путева), у последње две године (2017, 2016)

## Доказ:

## -копија уговора са окончаном ситуацијом

## Технички капацитет

## Услов:

Да понуђач располаже (власништво, закуп или лизинг) са:

-најмање 2 камиона-кипера, минимум носивости  10 тона

-најмање 1. ваљком за асфалт

-најмање 1. ваљком за тампон, минимум тежине 12 тона

-најмање 1. финишером за асфалтне засторе

-најмање 1. асфалтном  базом

## Доказ:

-пописна листа на дан 31.12.2017. године, (или други документ који потврђује власништво над опремом), уколико је опрема у власништву, или

-уговор о лизингу за опрему у лизингу, или

-уговор о  закупу за опрему у закупу и пописна листа на дан 31.12.2017. године за власника опреме (или други документ који потврђује власништво над опремом која се издаје у закуп)

-саобраћајне дозволе са доказом о регистрацији за камионе

-документ који потврђује тежину ваљка за тампон

## Кадровски капацитет

Услов:

Да   понуђач  има у радном односу или по другом основу:

-најмање једног одговорног извођача радова са личном лиценцом: 412 или 415

Доказ:

-М образац за лица у радном односу или

- фотокопије уговора (о делу,  о пословно техничкој сарадњи и др.) за лица која нису у радном односу,

- фотокопија лиценце 412 или 415 са важећом потврдом Инжењерске коморе за одговорног извођача

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда, бр ________________ од __________2018. године, за јавну набавку радова– Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН број 49/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Асфалтирање улица у Љубињу

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Потврђујем плаћање у року од 45 дана од пријема исправно испостављене ситуације |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни рок за изведене радове |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| пут Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина:420 |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m дужине352; 3.5м дужине 68 м |  |  |  |
| Ширина асфалта: 3m дужине 352 м и 2,5м дужине68 м |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. мер. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,0 m1 | m' | 615,00 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (352+9,00+15,00+8,00) x 4,00m х 0,05 | m³ | 76,80 |  |  |
|  | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
| 2A | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | 68 x3,50m х 0,05 | m3 | 11,90 |  |  |
|  | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
| 3A | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | 86 x 3,50m | m2 | 238,00 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | ((352+9,00+15,00+8,00) x 4,00m | m² | 2.244,00 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (((352+9,00+15,00+8,00) x 4,00m) + 66,00m²) x 0,10m = | m³ | 160,20 |  |  |
|  | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
| 4A | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | 68х3,50 x 0,10m = | m3 | 23,80 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | (352+9,00+15,00+8,00) x 3,00m + 52,00m² = | m² | 1.204,00 |  |  |
|  | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
| 5A | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b =2,5 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | 68*2,5m² = | m2 | 170,00 |  |  |
| 6 | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (420 х 0,06=40,49 м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 25,20 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| пут Ђ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина: 57,57 m |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 2,50m |  |  |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,00 m1 | m' | 57,57 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | 57,57m x 3,50m х 0,05m | m³ | 10,07 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | 57,57m x3,50m = | m² | 201,50 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | 57,57m x 3,5m x 0,10m = | m³ | 20,15 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | 57,57m x 2,50m = | m² | 143,93 |  |  |
| 6 | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (57,57 х 0,06=3,45м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 3,45 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| пут Д |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина: 410 m |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 3m |  |  |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. мер. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,00 m1 | m' | 410,00 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (410+13,00+16,00) x 4,00m х 0,05m | m³ | 87,80 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | (410+13,00+16,00) x 4,00m = | m² | 1.756,00 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (((410+13,00+16,00) x 4,00m) + 35,00m²) x 0,10m = | m³ | 179,10 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |  |
|  | ((410+13,00+16,00) x 3,00m) + 25,00m² = | m² | 1.342,00 |  |  |
| 6 | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (410х 0,06=23,57м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 24,60 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| пут В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина: 65,00 m |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 3m |  |  |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,00 m1 | m' | 65,00 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (65+7,00+10,00+20,00) x 4,00m х 0,05 | m³ | 20,40 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | (65+7,00+10,00+20,00) x 4,00m = | m² | 408,00 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (((65+7,00+10,00+20,00) x 4,00m) +(66,00m² x 2)) x 0,10m = | m³ | 54,00 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |  |
|  | ((65+7,00+10,00+20,00) x 3,00m) + (52,00m² x 2) = | m² | 410,00 |  |  |
| 1.6. | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (65 х 0,06=3,9м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 3,90 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| пут Б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина:385 |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m дужине 385 |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 3m дужине 385 |  |  |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,0 m1 | m' | 385,00 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (385+24+12) x 4,00m х 0,05 | m³ | 84,20 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | (385+24+12) x 4,00m | m² | 1.684,00 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (((385+24+12) x 4,00m) + 66,00m²х2) x 0,10m = | m³ | 181,60 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | (385+24+12) x 3,00m + 52,00m²х2 = | m² | 1.367,00 |  |  |
| 6 | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (385 х 0,06=22,20 м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 23,10 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| пут А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина:615 |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 4 m дужине 529; 3.5м дужине 86 м |  |  |  |
| Ширина асфалта: 3m дужине 529 м и 2,5м дужине 86 м |  |  |
| Бр. поз. | Врста радова | Јед. | Количина | Јединична цена | Укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1 | Обележавање путног појаса - планума пута у ширини од |  |  |  |  |
|  | 4,0 m1 | m' | 615,00 |  |  |
| 2 | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (529+9,00+15,00+8,00) x 4,00m х 0,05 | m³ | 112,20 |  |  |
|  | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |  |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |  |  |
| 2A | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |  |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | 86 x3,50m х 0,05 | m3 | 15,05 |  |  |
|  | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
| 3A | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | 86 x 3,50m | m2 | 301,00 |  |  |
| 3 | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | ((529+9,00+15,00+8,00) x 4,00m | m² | 2.244,00 |  |  |
| 4 | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (((529+9,00+15,00+8,00) x 4,00m) + 66,00m²) x 0,10m = | m³ | 231,00 |  |  |
|  | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0 -31mm |  |  |
| 4A | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | 86х3,50 x 0,10m = | m3 | 30,10 |  |  |
| 5 | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | (529+9,00+15,00+8,00) x 3,00m + 52,00m² = | m² | 1.735,00 |  |  |
|  | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |  |  |
| 5A | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6 |  |  |  |
|  | cm у ширини од b =2,5 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |  |  |
|  | 86*2,5m² = | m2 | 215,00 |  |  |
| 6 | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |  |  |
|  | на изради банкина са обе стране (615 х 0,06=40,49 м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 36,90 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| за улицу Драгослава Миловановића |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на кат. парцели бр. 369; 520 и 368 К.О. Љубиње |  |
| Укупна дужина:24 |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 3.5м |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 2,5м |  |  |  |  |
| бр. поз. | Врста радова | јед. | количина | Јединична | Укупно динара |
|  |  | мере |  | цена |  |
| 1.1. | Обележавање путног појаса-планума пута у ширини од 3,50m | m' | 24,00 |  |  |
| 1.2. | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (24 * 3,5 * 0.05 = 4,20m³) + прикључци | m³ | 4,20 |  |  |
| 1.3. | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | (24 * 3,5 = 84.00 m²) | m² | 84,00 |  |  |
| 1.4. | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0-31,5mm |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |  |
|  | (24 * 3,5 * 0,10 = 8,40m³) | m³ | 8,40 |  |  |
| 1.5. | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6cm |  |
|  | у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |
|  | (24 *2,5 = 60.00 m²) | m² | 60,00 |  |  |
| 1.6. | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |
|  | на изради банкина са обе стране (48х 0,5х 0,06=1,44м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 1,44 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| за улицу Бориса Кидрича |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на кат. парцели бр. 518 К.О. Љубиње |  |  |  |
| Укупна дужина:73 |  |  |  |  |
| Ширина подлоге: 3.5м |  |  |  |  |
| Ширина асфалта: 2,5м |  |  |  |  |
| бр. поз. | врста радова | јед. | количина | јединична цена | укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1.1. | Обележавање путног појаса-планума пута у ширини од 3,50m | m' | 73.00 |  |  |
| 1.2. | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (73 * 3,5 * 0.05 = 12,78m³) | m³ | 12.78 |  |  |
| 1.3. | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |  |
|  | (73*3,5 = 255,5 m²) + прикључци | m² | 255.50 |  |  |
| 1.4. | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0-31,5mm |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |
|  | ( 73*3,5 * 0,10 = 25,55m³) + прикључци | m³ | 25.55 |  |  |
| 1.5. | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6cm |
|  | у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |
|  | ( 73*2,5=182,5 m²) | m² | 182.50 |  |  |
| 1.6. | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |
|  | на изради банкина са обе стране (160х 0,5х 0,06=4,80 м3) |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m³ | 4.80 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

| за улицу Драгослава Миловановића |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на кат. парцели бр. 520 и 3258 К.О. Љубиње |  |  |  |  |
|  | Укупна дужина:81 |  |  |  |  |
|  | Ширина подлоге: 3.5м |  |  |  |  |
|  | Ширина асфалта: 2,5м |  |  |  |  |
| бр. поз. | врста радова | јед. | количина | јединична цена | укупно динара |
|  |  | мер. |  |  |  |
| 1.1. | Обележавање путног појаса-планума пута у ширини од 3,50m | m' | 81.00 |  |  |
| 1.2. | Машинско профилисање постојеће коловозне шљунчане и |  |
|  | макадамске конструкције са грубим планирањем и |  |  |
|  | утоваром површинске нечистоће од просечних d = 5 cm и |  |
|  | одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | (81 * 3,5 * 0.05 = 14,18m³) | m³ | 14.18 |  |  |
| 1.3. | Машински набијање материјала задржаног на траси са |  |
|  | равнањем и планирањем-уређење подтла |  |  |  |
|  | (81*3,5 m²) | m² | 283.50 |  |  |
| 1.4. | Уградња ДKA (дробљеног каменог агрегата) фракције 0-31,5mm |
|  | у слоју d = 10 cm, са планирањем и ваљањем. |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. |  |  |  |
|  | (81*3,5 * 0,10 = 28,35m³) + прикључци | m³ | 28.35 |  |  |
| 1.5. | Справљање, транспорт, машинска уградња и набијање |  |
|  | битоносећег хабајућег асфалта BNHS 16 у дебљини од d = 6cm |
|  | у ширини од b = 3,00 m ( лако саобраћајно оптерећење) |  |
|  | (81*2,5 = 202,5 m²) + прикључци | m² | 202.50 |  |  |
| 1.6. | Уградња ДКА фракције 0-31,5 мм ширине 0,5, дебљине 0,06 цм |
|  | на изради банкина са обе стране (162х 0,5х 0,06=4,86 м3) |  |  |  |  |
|  | Обрачун подразумева набавку и транспорт. | m3 | 4.86 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| НАЗИВ УЛИЦЕ | ЦЕНА |
| --- | --- |
| 1 | пут Е |  |
| 2 | пут Ђ |  |
| 3 | пут Д |  |
| 4 | пут В |  |
| 5 | пут Б |  |
| 6 | пут А |  |
| 7 | Драгослава Миловановића 1 |  |
| 8 | Бориса Кидрича |  |
| 9 | Драгослава Миловановића 2 |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

Датум:                                                       М.П.                                            Потпис понуђача

___________________                                                                                _____________________

Упуство за попуњавање:

- цена се исказује у динарима

- образац може да се попуни ручно или електронски

- у цену су урачунати сви зависни трошкови понуђача (материјал, алат, рад и радна снага)

Напомене:

Образац структура цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац е потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структура цене.

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Асфалтирање улица у Љубињу, бр. 49/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – Асфалтирање улица у Љубињу, број 49/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

-Има најмање један  реализован уговор  из области предметне набавке (асфалтирање улица-путева), у последње две године (2017, 2016)

-Располаже (власништво, закуп или лизинг) са:

-најмање 2 камиона-кипера, минимум носивости  10 тона

-најмање 1. ваљком за асфалт

-најмање 1. ваљком за тампон, минимум тежине 12 тона

-најмање 1. финишером за асфалтне засторе

-најмање 1. асфалтном  базом

-Има у радном односу или по другом основу:

-најмање једног одговорног извођача радова са личном лиценцом: 412 или 415

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке – Асфалтирање улица у Љубињу, број 49/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о јавној набавци

Закључен између:

Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1 , коју заступа Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе (у даљем тексту Наручилац), ПИБ 101364588, МБ 07163029

и

__________________________________ са седиштем у ___________________, улица __________________________,бр._____, ПИБ _________________, Матични број ______________ број рачуна ____________________, назив банке __________________, телефон ________, телефакс________________, кога заступа _____________________ (у даљем тексту: Добављач)

Опционо __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Основ уговора:

ЈН број 49/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________(попуњава Наручилац);

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од _____________2018. године.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак, ред. бр. 49/2018;

- да је Добављач  ________2018. године, доставио понуду бр. _________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог;

- понуда је код Наручиоца, заведена под бројем __________ од ___________2018. године (попуњава Наручилац);

- да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је асфалтирање улица у Љубињу у свему према усвојеној понуди, предмеру и предрачуну радова, пројектно техничкој и конкурсној документацији, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима, и обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорена вредност радова из члана 2. овог уговора износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Добављача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.

РОКОВИ

Члан 4.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Добављача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

-  да је Наручилац предао Добављачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту;

- да је Добављач Наручиоцу доставио финансијско обезбеђење за добро извршење посла;

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 5.

Добављач  је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Добављач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност надзорног органа. 	Добављач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Добављача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и пратећом документацијом, Добављач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Добављачу  врши на следећи начин:

- по испостављеној привременој и окончаној ситуацији,   у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремене ситуације не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Привремена и окончана ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Добављач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Добављач признаје без права на приговор.

Уколико Добављач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац  неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Добављач се обавезује да приликом  потписивања  овог уговора преда Наручиоцу меницу  за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.

Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Добављач приликом потписивања  Уговора не достави меницу из ст. 1 овог  члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Добављач је у обавези да продужи важење менице.

Меница за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Добављачау колико Добављач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Добављач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив,што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Добављач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____године рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити меницу  за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана,  Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 11.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Добављач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

-да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

-да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређеним овим  уговором;

-да присуствује увођењу Добављача у посао;

-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Добављачем.

-да приликом закључења Уговора, Добављачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;

-да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;

-да Добављача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Добављача;

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Члан 13.

За уграђени грађенски материјал Добављач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату меницу за добро извршење посла.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 14.

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Добављач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзори  Наручиоца.

Добављач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 16.

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Добављач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавестиДобављача.

Добављач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Добављачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 17.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Добављач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Добављач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 18.

Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор  и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Добављача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилацм оже извршити наплату менице за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се закључује до окончања уговорених обавеза, а почиње да се примењује даном опотписивања обе уговорне стране.

Члан 20.

Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:

-Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач, делимично или у потпуности не

извршава своје уговорне обавезе, започети радови нису стандардног квалитета, или их извршава са

закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе,са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за предметним радовима, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе , без обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора.

-Услед недостатка новчаних средстава за предметну набавку

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су обе уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 21.

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

СПОРОВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ РЕШАВАЊА

Члан 22.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 24.

Овај уговор је састављен у четири примерка, од којих по два примерка задржава свака од уговорних страна.

Овај уговор почиње да се примењује даном његовог потписивања.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

ЗА НАРУЧИОЦА				                    ЗА ДОБАВЉАЧА

______________________                                                  _______________________

Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити, потписатии оверити печатом

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радова  – Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН бр. 49/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.07.2018. године  до 11.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда је јавно, исте ће се отворити 25.07.2018. године у 11.30 часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, канцеларија бр.4.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

- Споразум о заједничком подношењу понуде групе понуђача (опционо)

3. ПАРТИЈЕ

Не

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  радова – Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН бр. 49/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН бр. 49/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН бр. 49/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Асфалтирање улица у Љубињу, ЈН бр. 49/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављене ситуације,  којом је потврђено да су радови изведени.

Понуђач може испоставити једну привремену ситуацију и окончану која мора износити минимум 10 % од вредности уговорених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Одложено плаћање је бузусловно, односно понуђач не може да захтева од наручиоца, издавање било какве писмене гаранције.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове и уграђени материјал, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје, предметне набавке.

9.3.Захтев у погледу рока за  пружање услуга

Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 календарских дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви:/

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, или одбије да потпише исти; не достави меницу за добро обављен посао приликом потписивања уговора.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Добављач-изабарни понуђач је дужан да у тренутку потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: и то бланко сопствену меницу са клаузулом бузословна и платива на први позив , која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 30 дана дужи од уговореног рока за извршење уговорених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, или не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

- Добављач -изабрани понуђач је дужан да приликом  примопредаје радова достави средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: и то бланко сопствену меницу са клаузулом бузословна и платива на први позив , која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року  у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште или електронском поштом: milavesna06@yahoo.com , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.49/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: office@velikogradiste.rs, факсом на број 012/661-128 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -  120.000,00 динара

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;Општинска управа општине Велико Градиште; јавна набавка ЈН 49/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.